## Slide 1: Messstation zur Registrierung von Geschiebe-Bewegungen im Fluss
Tobias Keller
Tobias Welti

## Slide 2: Inhalt
Problemstellung
Lösungsidee
Hardware
Software
Demonstration

## Slide 3: Problemstellung
Gebirgshydrologie braucht Daten über Geschiebetransport.
Ereignisse mit viel Transport relativ selten und kurz
Lange Messzeiten
Autarker Betrieb
Notes: Gebirgshydrologie braucht Daten über Geschiebetransport.
Korngrösse, Anzahl, evtl. Geschwindigkeit und Transportmodus (Rollen, Springen, Rutschen), allenfalls sogar Aussagen über Form möglich?
Ereignisse mit viel Transport treten selten auf und dauern dann bis zu einigen zehn Stunden.
Messzeiten von einigen Wochen bis Monaten sind also gefordert.
Messstation müssen also über lange Zeit autark betrieben werden können und möglichst nur interessante Daten aufzeichnen, damit bei intensiven Ereignissen Speicherplatz vorhanden ist

## Slide 4: Aktuelle Messstation
Geophone unter Stahlplatten
Auswertung auf Embedded PC für alle Geophone
Hilbert-Transformation
Hoher Aufwand, Datenmenge extrem reduziert
Notes: Geophone recht gross, brauchen aufwändige Konstruktion.
Jedes Geophon hat eigenes Kabel zum Rechner.
Rechner braucht pro Geophon einen Eingang
Hilbert Transformation ist aufwändig, mehrere Multiplikationen pro Messwert nötig.
Datenmenge wird extrem reduziert, um lange Laufzeiten zu ermöglichen:

## Slide 5: Erlenbach (SZ)
Notes: Betonkonstruktion mit Stahlplatten
492 x 358 x 15 sie ist auf einem Elastomer, 20mm dick c.a. shore 60 gelagert

## Slide 6: Geophone
Notes: Geophone in der bestehenden Konstruktion

## Slide 7: Embedded PC
Notes: Embedded PC

## Slide 8: Hilbert-Transformation
Carlos Wyss, WSL
Notes: Rohdaten mit Hilbert-Hüllkurve (fett)
Die Daten werden zur Zeit reduziert, indem über eine Minute gezählt wird, wie viele Peakspitzen (Spalte I) und wie viele Einschlags-Maxima (Spalte P) innerhalb einer Intensitätsklasse liegen.
So fallen geringe Datenmengen an, aber einzelne Einschläge können nicht im Detail ausgewertet werden.

## Slide 9: Lösungsidee
Selektion der Daten direkt am Sensor  kleinerer Rechner für die Datensammlung
Reduktion des Rechenaufwands
Reduktion der Datentransfers  Bussystem möglich
Verschiedene Detailstufen  Betriebsdauer und Datenqualität wählbar
Miniaturisierung  einfachere Installation
Notes: Jeder Sensor wird mit einem Mikroprozessor bestückt, der die Auswertung vornimmt. Der Rechner für die Datensammlung erhält so nur noch die per Detailstufen gewählten Informationen und muss diese nur noch speichern.
Datentransfer erfolgt nur noch für zu speichernde Daten  Bussystem möglich, weniger Kabel
Über Detailstufen kann die Rate der anfallenden Daten und damit die Reichweite des Speichers beeinflusst werden.
Wahl eines kleineren Sensors ermöglich die Verkleinerung der Messinstallation.

## Slide 10: Hardware – Sensor
MEMS-Sensor
TODO erklären
Notes: MEMS: Microelectromechanical System
5 x 5 x 2.4 mm gross,

## Slide 11: Hardware – Prozessor

## Slide 12: Hardware – Bussystem
CAN Bus
Bandbreite
Reichweite
etc

## Slide 13: Software – Prozesse ??? TK

## Slide 14: Software – CAN-Protokoll TK

## Slide 15: Software – Ereigniserkennung TW

## Slide 16: Software – Detailstufen TW

## Slide 17: Software – Detailstufen (2)

## Slide 18: Demonstration